Технический райдер группы

«Черный Рынок»

Stage plan

№8      1 розетка

2 розетки                                                №1-7

Вокал 3    №16

№11

2 розетки

№12-13

Harm №17

Вокал 1   №14                  Вокал 2 №15

2 розетки   Ак.гитара №9-10

Микрофон

розетка - 220 V

Di-box

Монитор сценический

1.1.   Для проведения концерта группы необходима многополосная акустическая система мощностью не менее 15 Вт паспортной RMS оконечных усилителей на 1 место зрительного зала (закрытая площадка) и не менее 24 кВт при работе на открытой площадке.1/3 октавный эквалайзер скоммутированный в insert мастер секции пульта.

1.2.  Пульт (аналоговый)* должен иметь не менее 24 исправных входных каналов с двумя параметрическими серединами в линейке эквалайзера, 6 Pre\Post AUX посылов, две подгруппы. Предпочтение отдается пультам фирм Yamaha, Allen&Heath и Soundcraft . Месторасположение пульта должно быть в центре зала!

1.3.  Мониторные линии - 6 (шесть),колличество мониторов - 7(семь) мощностью не менее 400Вт- каждый. На каждую 31-полосный графический эквалайзер (можно на сцене).

1.4. Динамическая обработка: 4 (четыре) компрессоров/гейтов на ударную установку, 3 (три) компрессора на вокал и 1 компрессор на бас. Предпочтение отдается приборам фирм Drawmer, Klark tekhnik, DBX, Yamaha.

1.5.  Процессоры  эффектов: Hall (посыл-Aux7), Delay (посыл-Aux8) предпочтение отдается приборам фирм Dynacord, Yamaha, TC electronic.

1.6.  Ударная установка: Tama, Yamaha, Sonor, Pearl или DW - с «неубитыми» пластиками!!! Bass  drum - 20“ или 22”, toms - 10”и 12” или 12” и 13”, floor tom – 14” или 16”. Drum  throne (барабанный стул с регулируемой высотой,винтовой). 3(три) исправные стойки под тарелки с войлоком и пластиковой изоляцией на стержнях. Стойка под малый барабан и стойка под Hi-Hat. Барабаны не должны «скользить» по сцене (установка должна стоять на коврике, либо перед бочкой заранее должен быть установлен упор).

1.7.  Басовый комбо не менее 100W - снимается через Di box.

1.8. Гитарный комбо    (желательно ламповый) не менее - 60W (MarshaLL, Ampeg или Fender Stage 160) - Снимаются микрофоном Shure SM 57..

1.9. Микрофонные стойки: Для ударной установки - количество зависит от способа крепления микрофонов на установку (от 4 до 9 стоек). Для вокала 3 (три) стойки типа «журавль».

1.9.1. Инструментальные стойки:. Под клавиши – двухярусная, устойчивая стойка. Для гитар – 3 гитарные стойки.

Начало саундчека - не позднее чем за два часа до концерта!!! В зале должен находиться трезвый квалифицированный звукоинженер и электрик. Комната для артистов должна иметь возможность закрываться на ключ. Нахождение посторонних лиц на саундчеке не приветствуется!

2. Input list

| № канала | Инструмент | способ подключения | insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bass drum | AKG D-112, Shure Beta 52 | gate-compressor |
| 2 | Snare Top | ShureSM57, Sennheiser E-604(904) | gate-compressor |
| 3 | Hi-Hat | Shure SM-81, BEYER OPUS 83 |  |
| 4 | Rack tom1 | ShureSM57, Sennheiser E-604(904) | gate-compressor |
| 5 | Floor tom | ShureSM57, Sennheiser E-604(904) | gate-compressor |
| 6-7 | Over head | Shure SM-81, BEYER OPUS 83 |  |
| 8 | Bass | DiBox | compressor |
| 9 | Acoustic Guitar L | DiBox |  |
| 10 | Acoustic Guitar R | DiBox |  |
| 11 | Guitar | SM-57 |  |
| 12-13 | Keyboard | DiBox 2 шт . |  |
| 14 | Вокал 1 | Свой | compressor |
| 15 | Вокал 2 | Shure SM-58 | compressor |
| 16 | Вокал3 | Shure SM-58 | compressor |
| 17 | Harm | Shure Sm-57или радиосистема |  |
| 18-19 | Harmonizer | Свой |  |
| 20-21 | Hall | Stereo |  |
| 22-23 | Delay | Stereo |  |
| 24 | Talk back | Свой |  |